## Slide 1
Interlude – microcontroller flash tool
Install stlink
arch: sudo pacman -S stlink
general linux
  install libusb-dev 1.0
  install cmake
  install a C-Compiler (sorry)
  git clone https://github.com/texane/stlink.git && cd stlink && make release && cd build/Release && sudo make install
mac os: brew install stlink
windows: unzip https://github.com/embed-rs/stm32f7-discovery/blob/master/stlink-1.3.1-win32.zip

## Slide 2
Openocd
debian: sudo apt install openocd
Manual install: https://sourceforge.net/projects/openocd

## Slide 3
Cross-Debugger „gdb-multiarch“
Debian: apt install gdb-multiarch

## Slide 4
Interlude – cross compiler
arch: sudo pacman -S arm-none-eabi-gcc arm-none-eabi-gdb
debian/ubuntu: sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi gdb-arm-none-eabi
macOS: brew tap osx-cross/arm && brew install arm-gcc-bin
windows:
  download GNU ARM Embedded Toolchain from https://developer.arm.com/open-source/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads
  execute to install
  ensure installation path is added to 'PATH' variable (might require a reboot)

## Slide 5
Interlude – Get the Demo code
git clone https://github.com/embed-rs/stm32f7-discovery.git

## Slide 6
Interlude - Compiling
rustup target add thumbv7em-none-eabihf
open another terminal and run openocd
sudo openocd -f board/stm32f7discovery.cfg
go back to your first terminal
cargo run
The code has now been flashed and is ready to run.
  Type c (for continue) and observe your controller.

## Slide 7
println! on microcontrollers
http://embed.rs/articles/2016/semi-hosting-rust/
Skip over the details for now, the gist is important

## Slide 8
Debugging with gdb
reset
  Reset controller
continue
  Run code from current position
step
  Run a single instruction
bt
  Print backtrace

## Slide 9
Automatic code formatting
Keep with the official style
If you disagree with the style, configure it!
  rustfmt.toml
Rightclick in the text window
Select „Format File“

## Slide 10
Aufbau eines Projekts für den Mikrocontroller
Ansteuerung einer Leuchtdiode

## Slide 11
Blinking
pins.led.set(true);
let mut last_led_toggle = system_clock::ticks();
loop {
let ticks = system_clock::ticks();
if ticks – last_led_toogle >= 10 {
pins.led.toggle();
last_led_toggle = ticks;
}
}

## Slide 12
10. Exkurs: Dokumentation
Konsole: cargo doc --open
…\blinking_led\target\stm32f7\doc\stm32f7_discovery\index.html
Notes: Wie kommt man darauf, was in diesem Struct alles enthalten ist?
Dazu erzeugen wir erst einmal die Dokumentation. Das funtioniert so, dass Sie mit der Konsole im Projektordner ‚xargo doc‘ ausführen. Das --open sorgt bei den meisten Systemen dafür, dass die Dokumentation gleich geöffnet wird. Falls es nicht geht, im target-Ordner des Projekts gibt es index.html. Das ist unser Einstiegspunkt. Könnt ihr das alle mal öffnen.
Jetzt wissen wir, dass das ‚hw‘-Struct aus dem ‚board‘-Crate kam und das ‚board‘-Crate kam aus dem ‚stm32f7_discovery‘-Crate. Wir starten also links mit dem ‚stm32f7_discovery‘-Link. Oben sehen wir, dass embedded_stm32f7 unter dem Namen board eingebunden wurde, das heißt embedded_stm32f7 ist das was wir suchen. Wenn wir dem Link folgen finden wir ganz unten unser hw. Wenn Sie das hw anklicken sehen Sie, dass alles was die Funktion tut ist, das ‚Hardware‘-Struct zurückzugeben. Also gehen wir dort hin. Und jetzt sehen wir die ganzen Members die wir extrahieren können. Z.B. die gpio_a, gpio_b usw., aber auch rcc z.B., was später die Uhr braucht. Sie können auch auf die Typen klicken, z.B. auf Gpio, und schauenwas dahinter steckt usw..
<number>

## Slide 13
10. Exkurs: Dokumentation
(linkes Menü) Crates:
stm32f7_discovery
Crate stm32f7_discovery:
(oben) pub extern crate embedded_stm32f7 as board;
Crate embedded_stm32f7:
(unten) Functions: hw -> Hardware
Felder, z.B.: pub gpio_a: &'static mut Gpio,
pub gpio_b: &'static mut Gpio,
…
Notes: Wie kommt man darauf, was in diesem Struct alles enthalten ist?
Dazu erzeugen wir erst einmal die Dokumentation. Das funtioniert so, dass Sie mit der Konsole im Projektordner ‚xargo doc‘ ausführen. Das --open sorgt bei den meisten Systemen dafür, dass die Dokumentation gleich geöffnet wird. Falls es nicht geht, im target-Ordner des Projekts gibt es index.html. Das ist unser Einstiegspunkt. Könnt ihr das alle mal öffnen.
Jetzt wissen wir, dass das ‚hw‘-Struct aus dem ‚board‘-Crate kam und das ‚board‘-Crate kam aus dem ‚stm32f7_discovery‘-Crate. Wir starten also links mit dem ‚stm32f7_discovery‘-Link. Oben sehen wir, dass embedded_stm32f7 unter dem Namen board eingebunden wurde, das heißt embedded_stm32f7 ist das was wir suchen. Wenn wir dem Link folgen finden wir ganz unten unser hw. Wenn Sie das hw anklicken sehen Sie, dass alles was die Funktion tut ist, das ‚Hardware‘-Struct zurückzugeben. Also gehen wir dort hin. Und jetzt sehen wir die ganzen Members die wir extrahieren können. Z.B. die gpio_a, gpio_b usw., aber auch rcc z.B., was später die Uhr braucht. Sie können auch auf die Typen klicken, z.B. auf Gpio, und schauenwas dahinter steckt usw..
<number>

## Slide 14
fn main(…)
13. Led - pin vorbereiten
// configure led pin as output pin
let led_pin = (gpio::Port::PortI, gpio::Pin::Pin1);
let mut led = gpio.to_output(led_pin,
gpio::OutputType::PushPull,
gpio::OutputSpeed::Low,
gpio::Resistor::NoPull)
.expect("led pin already in use");
// turn led on
led.set(true);
Notes: Dann wird der Pin, an dem die Led angeschlossen ist, konfiguriert. Wir erinnern uns, vorher wurde eine Gpio-Instanz namens gpio mit kleinem g erzeugt. Oben werden die Port- und die Pininformation kombiniert. Danach wird dieser Pin mit dem Output verbunden. Das ist eine Funktion aus dem 2. Gpio-Typ. Der ‚expect‘-Ausdruck am Ende ist eine Fehlerbehandlung. Gehen wir nochmal zur Doku um die Funktion zu verstehen.
<number>

## Slide 15
13. Excurs: Pinkonfigurationen
PushPull
OpenDrain PullUp PullDown
VDD
-VDD
Ausgang
VDD
-VDD
Ausgang
+
VDD
-VDD
Ausgang
-
VDD
Ausgang
VDD
Ausgang
VDD
-VDD
Ausgang
VDD
Ausgang
Notes: PushPull liefert Stromversorgung. 2 Transistoren (oder MosFets) sind als Emiterfolger geschaltet. Bei positiver Spannung ist der NPN-Transistor durchgeschaltet und der PNP-Transistor gesperrt. Bei negativer Spannung umgekehrt. Die Ausgangsspannung wird jeweils gegen Masse gemessen.
OpenDrain (OpenCollector) liefert keine Spannung sondern schaltet nur einen Widerstandswert. D.h. in diesem Fall muss das angeschlossene Gerät die Spannung liefern. Mit einem zusätzlichen PullUp-Widerstand liegt eine Spannung an. Ein Pull-Widerstand ist allgemein sehr groß, d.h. sobald an der Transistorbasis ein Signal anliegt, wird der Ausgang auf Masse gezogen. Wenn der Transistor wieder gesperrt wird steigt die Spannung am Ausgang relativ langsam wieder an, weil der Widerstand so groß ist, d.h. ein Ausgang mit OpenDrain und PullUp ist relativ langsam.
Dann gibt es noch den PullDown-Widerstand. Der wird benutzt, wenn zwei Geräte verbunden werden, um zu verhindern, dass kleine Spannungsschwankungen beim Starten oder so, vom anderen Gerät als Signal interpretiert werden. Der Ausgang ist dadurch also auch im unbenutzten Zustand auf einem definierten Wert.
An unserem Pin hängt nun eine Leuchtdiode. Das ist ein passives Element, braucht also eine Stromversorgung. Wie das mit den Parametern aussieht schauen wir jetzt im Datenblatt nach.
<number>

## Slide 16
fn main(…)
14. Programm
let mut last_led_toggle = system_clock::ticks();
loop {
let ticks = system_clock::ticks();
// every 0.5 seconds
if ticks - last_led_toggle >= 500 {
// toggle the led
let led_current = led.get();
led.set(!led_current);
last_led_toggle = ticks;
}
}
Notes: Nach der ganzen Vorbereitung sind wir jetzt endlich bei dem eigentlichen Programm. Das tut nicht besonders viel, aber es soll auch nur zeigen wie es prinzipiell geht. Die umfangreichen Funktionalitäten erwarten wir dann sowieso von Ihnen.
Was tut das Programm. Zunächst wird sozusagen die Uhrzeit in eine Variable gespeichert, das ist einfach eine Zahl die mit den Mikrosekunden hochgezählt wird. Dann haben wir eine Endlosschleife, weil der Mikrokontroller ja immer weiter laufen soll, nicht nur einmal das Programm abspulen und dann nichts mehr tun. In der Schleife wird immer wieder die Uhrzeit abgefragt und mit der Zeit in last_led_toggle verglichen. Wenn die Differenz größer ist als 500, wenn also eine halbe Sekunde vergangen ist, kommt man in den if-Zweig. Dort wird mit ‚get‘ der aktuelle Zustand der Led abgefragt und dann mit ‚set‘ das inverse davon gesetzt. Wir erinnern uns, das waren einfach bools. Das heißt man schaltet die Led ein wenn sie aus war uns aus wenn sie an war. Und dann wird die Variable ‚last_led_toggle‘ auf den zuletzt abgerufenen Wert gesetzt und die 500 ms starten von vorne.
Jetzt könnt ihr das ganze mal selbst ausprobieren. Viel Spaß.
<number>

## Slide 17
16. Dokumentation
Datasheet_STM32F746
STM32F7_Block_Diagram
user-manual
reference-manual
programming-manual
Notes: Core: CPU, FPU (Flowting Point Unit)
Speicher: Flash Memory? , OTP (fester Speicher), SRAM (schneller temporärer Speicher), Peripherie zur Erweiterung des Speichers: memory controller, Quad-SPI.
<number>