## Slide 1
KIT Großprojekt CMS Track Trigger
Luis, Oliver, Denis, Thomas, Michael, Alexander, Uwe, Matthias, M. Weber

## Slide 2: Hohe Luminosität am CMS Detektor
Aktuelle Luminosität
27 Ereignisse pro 25ns
Hohe Luminosität (HL) ab 2026
140 Ereignisse pro 25ns
Stark erhöhte Anzahl der Ereignisse
Deutlich komplexere Auswertung
Grafik:CERN
Grafik:CERN
Notes: Was ist Lumuniosität

## Slide 3: Erweiterung des Trigger-Systems für HL-LHC
Neue Tracker Detektormodule mit Energiediskriminator
Neuer online „Track Trigger“ max. 4 µs Verarbeitungszeit
Echtzeitanforderung für komplettes L1 Trigger-System max. 12,5 µs
Track Trigger
Electromagnetic Calorimeter
Trigger
Muon Trigger
Hadron Calorimeter
Trigger
Level 1 Trigger

## Slide 4: CMS Track Trigger System
~ 13300 Detektormodule
Track Finding Processor
TFP
14
162
324 oder 486
Crates
Boards
FPGA
Data Trigger Control
DTC
18
216
216 oder 432
26600 Fibers
3888 Fibers
Notes: 42 M silicon strips (2S and PS)

## Slide 5: DTC Serenity-Flex V1.1 Imperial College
ATCA Platine
Interposer und FPGA Karten
ComX Modul
CERN IPMC Modul
FireFly Optik

## Slide 6: DTC Serenity-Slim V1.0 KIT
ATCA Platine
Sockel für hochkomplexen FPGA
FireFly Optik 120-128 opt. Links
FMC Board mit ZynqUS+
SoC enthält IPMC Funktion
Notes: IPMC Intelligent Plattform Management Controller

## Slide 7: Zeitplan des Projektes (ursprünglich)
2018
2019
2020
2021
2022
Evaluierung und System-spezifizierung Ende 2019
Prototypen und Tests
Vorserie und Tests
2023
Serienproduktion und Tests
2024 - 2026
2026 - 2037
LHC Long Shut Down Installation
LHC Run 5, 6, …

## Slide 8: Neuer Zeitplan des Projektes (inoffiziell)
2019
2020
2021
2022
2023
Evaluierung Finale Spez. Ende 2020
Prototypen und Tests
Vorserie und Tests
2024
Serienproduktion und Tests
2025 - 2027
2027 - 2037
LHC Long Shut Down Installation
LHC Run 5, 6, …

## Slide 9: Inoffizieller Zeitplan

## Slide 10: CMS TT-Testeinrichtung in der Fertigungshalle
„Elektrowerkstatt 61 m2“
4 Schränke à 2 Crates
~ 40kW
+ Infrastruktur (Netz, Kühlung)

## Slide 11: CMS TT-Testeinrichtung in der Fertigungshalle
„Elektrowerkstatt 61 m2“
Verfügbarkeit 2021 (spätestens Q2.2022)

## Slide 12: CMS Erfahrungen für andere Projekte
Hoch performantes und flexibles FPGA Board (Neueste FPGA Technologie)
Erfahrung mit Übertragungsraten im Bereich Tbps/Board (25 Gbps)
System on Chip (SoC) ZynqUS+ (RT und CentOS)
IPMC implementiert auf SoC
ATCA Systemkenntnisse
Test Einrichtung (Racks, Crates, Kühlkonzept)
Fertigung und Test

## Slide 13: Danke für ihre Aufmerksamkeit
High-Tech IPE Core Competance World – Level Impact
Capable for Funding
Attractive for Students
Regular Publications
Strong Partners